## Slide 1
傻瓜式盆栽养护系统
汇报人：陈前 卢治宇
晏于吉 王博 明新愉
专业：电子信息工程
专业：电子信息工程
指导教师：刘文秀

## Slide 2
目录
任务要求
硬件设计
系统方案
总结
软件开发
系统调试与结果

## Slide 3
01
任务要求

## Slide 4
硬件设计
以 STM32 为核心，集成多种传感器和执行机构，设计信号调理与驱动电路，确保数据采集准确、控制可靠。配备无线通信模块，实现远程监控功能，满足系统硬件需求。
论文编写
撰写论文，详细阐述系统设计、开发与测试过程。分析硬件选型与电路设计，论述软件架构与算法实现，总结测试结果与优化方案，为智能盆栽养护提供理论与实践参考。
系统测试
对硬件性能、软件功能及整体稳定性进行全面测试。验证传感器准确性、执行机构响应速度和通信稳定性，确保系统运行可靠，满足实际使用需求。
任务要求
软件开发
开发 STM32 固件，实现传感器数据采集、执行机构控制和无线通信功能。设计灌溉、补光、通风算法，智能调节环境。手机 APP 实现远程监控、参数设置，提升用户体验。

## Slide 5
02
系统方案

## Slide 6
系统方案
大棚程序流程图

## Slide 7
软件架构
实现数据采集、处理与传输，支持本地显示与手机APP远程监控，完成自动控制与手动调节功能。
功能模块划分
系统分为数据采集模块、控制模块、通信模块、显示模块与执行模块，各模块协同工作。
硬件架构
以STM32微控制器为核心，集成土壤湿度、光照强度、温湿度等多种传感器，连接电机、LED灯、风扇等执行机构，配备无线通信模块。
系统架构设计

## Slide 8
03
硬件设计

## Slide 9
硬件设计
最
小
系
统
电
路
图

## Slide 10
01
微控制器选型
选用STM32F103ZET6，基于ARM Cortex-M3架构，具备72MHz主频、512KB Flash存储和64KB SRAM，支持丰富外设接口。
02
核心功能
作为系统大脑，负责接收传感器数据，执行算法分析处理，控制外设动作，协调各模块运行。
03
性能优势
高性能、低功耗，满足系统对稳定性和效率的要求，为智能化养护提供强大硬件支持。
STM32主控模块

## Slide 11
土壤湿度传感器
温湿度传感器
采用HW-080，模拟量输出，
防水探头设计，基于电阻式
测量，输出0~3V模拟信号，
可精准监测土壤湿度。
使用DHT11，数字信
号输出，测量范围湿度
20~90%RH、温度0~
50℃，精度高，稳定性
好，用于环境温湿度监
测。
光照强度传感器
W
配备JY30光照传感器，
以1lx分辨率采集环境光
照强度，为光照调控提
供准确数据。
传感器模块

## Slide 12
用于灌溉，根据土壤湿度传感器数据，当土壤湿度低于设定阈值时，自动启动浇水，确保植物水分充足。
电机
L电机模块以STM32为核心，搭配光照传感器、电机驱动电路和窗帘轨道机构。光照传感器实时监测光强，STM32根据光照强度控制电机正反转，实现窗帘自动闭合或拉开。支持手机APP远程控制和定时开关功能，满足节能与植物光照需求。
光照与LED
3V直流风扇，当二氧化碳浓度高于设定阈值时启动，进行通风换气，维持良好空气环境。
风扇
有源蜂鸣器，当传感器采集数据超过设定阈值时报警提醒，及时通知用户处理异常情况。
蜂鸣器
执行机构模块

## Slide 13
OLED显示模块
采用0.96英寸SSD1306驱动芯片的OLED屏幕，I2C接口，128×64分辨率，低功耗，宽视角，可实时显示环境参数。
无线通信模块
ESP32-C3 WiFi模块，支持AT指令，实现手机APP远程监控与参数调节，方便用户随时随地掌握盆栽生长状况。
显示与通信模块

## Slide 14
04
软件开发

## Slide 15
主程序流程图

## Slide 16
数据采集
定时采集土壤湿度、温湿度、光照强度、二氧化碳浓度等数据，确保数据实时性与准确性。
控制执行
根据控制指令，智能控制水泵、补光灯、风扇等执行机构动作，实现自动化养护。
数据处理
对采集数据进行算法分析处理，判断是否达到设定阈值，生成控制指令。
通信交互
通过ESP32-C3模块，实现与手机APP的数据传输与指令接收，支持远程监控与调节。
程序功能设计

## Slide 17
01
02
03
初始化流程
系统上电后，初始化各硬件模块，配置通信参数，进入待机状态。
主循环流程
在主循环中，依次执行数据采集、数据处理、控制执行、通信交互任务，循环运行，确保系统稳定运行。
中断处理流程
配置定时器中断，实现定时任务，如定时采集数据、定时刷新显示等，提高系统实时性。
程序流程设计

## Slide 18
将程序分为数据采集模块、数据处理模块、控制执行模块、通信交互模块等，各模块独立运行，便于开发与维护。
模块化设计
优化设计
优化算法，减少计算量，提高程序运行效率；合理分配内存，降低系统资源占用，提升系统稳定性。
层次化设计
采用层次化设计思想，将系统分为硬件驱动层、功能实现层、应用层，层次分明，易于扩展与升级。
软件架构设计

## Slide 19
05
系统调试与结果

## Slide 20
执行机构调试
测试电机、补光灯、风扇、蜂鸣器等执行机构，确保动作正常，响应快速。
通信模块调试
验证ESP32-C3模块的通信功能，确保数据传输稳定可靠，通信距离满足需求。
传感器调试
对各传感器进行单独调试，确保输出数据准确稳定，误差在允许范围内。
硬件调试

## Slide 21
01
单元测试
对各功能模块进行单元测试，确保模块功能正常，无逻辑错误。
02
集成测试
将各模块集成后进行测试，确保模块间协同工作正常，数据交互无误。
03
系统测试
在实际环境下进行系统测试，模拟各种场景，验证系统整体性能，确保满足设计要求。
软件调试

## Slide 22
系统能够实时准确监测环境数据，OLED显示清晰，数据刷新及时，与实际环境变化同步。
环境数据监测
当环境数据超过设定阈值时，系统自动启动相应执行机构，控制精准，响应迅速，有效改善盆栽生长环境。
自动控制功能
经长时间运行测试，系统稳定可靠，无死机、数据丢失等现象，满足长期稳定运行需求。
系统稳定性
手机APP能够远程实时监控环境数据，接收数据准确无误；用户可通过APP远程调节参数，控制执行机构，操作便捷。
远程监控功能
测试结果

## Slide 23
06
总结

## Slide 24
应用前景
适用于家庭园艺、温室种植等多种场景，为盆栽养护提供智能化解决方案，具有广阔的应用前景。
系统优势
本系统实现了盆栽养护的自动化与智能化，显著提升了养护效率与植物存活率，具有功耗低、稳定性高、操作便捷等特点。
项目成果

## Slide 25
01
02
03
数据融合精度
系统在多传感器数据融合精度方面仍有提升空间，可进一步优化算法，提高数据准确性。
设备功耗优化
随着功能增加，设备功耗有所上升，未来可探索低功耗通信技术与节能设计，延长设备续航。
复杂环境适应性
在复杂环境下，如强电磁干扰、高湿度等，系统稳定性和可靠性有待进一步验证与提升。
项目不足

## Slide 26
引入深度学习算法优化环境预测模型，提高系统智能化水平；结合物联网技术实现远程集中管理，提升用户体验。
技术优化
市场推广
加强市场推广，与园艺爱好者、温室种植企业等合作，推动系统广泛应用，促进智慧农业发展。
功能拓展
拓展系统功能，如增加病虫害监测、植物生长记录等功能，为用户提供更全面的养护服务。
未来展望

## Slide 27
感谢观看
汇报人：陈前 卢治宇
晏于吉 王博 明新愉
汇报日期：2025.06.23